Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению курсовой работы по дисциплине

«Технология швейных изделий»

для студентов по спец. 260903 «Моделирование и конструирование швейных изделий»

Составили преподаватели

Г.М. Дмитриева

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол №    от  ……

Председатель комиссии:

В.Г. Рощина

Санкт-Петербург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Задание

Введение

1.Экспериментальное производство

1.1. Выбор и обоснование модели

1.1.1. Описание внешнего вида модели

Рисунок модели

1.1.2. Спецификация деталей кроя. Рисунки лекал

1.2. Изготовление лекал (верха изделия)

1.3. Определение площади лекал

1.4. Раскладка лекал

1.5. Определение процента межлекальных потерь

2. Технология производства

2.1. Выбор и обоснование методов обработки и

оборудования

2.2. Графическое изображение обработки узлов

изделия

2.3. Последовательность технологической

обработки изделия

2.4. Построение графа процесса обработки

изделия

Заключение

Литература

Приложение 1: Комплект лекал модели

Приложение 2: Раскладка лекал

|  |  |  |  |  | СПГУТД. 260903.51.3КД1.13.ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |
| Разраб. | Рощина.В.Г |  |  | Техническая разработка модели женского жакета | Лит | Лист | Листов |
| Проверил | Иванов П.П |  |  |  | К | Р |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | СП ИШО ( КОЛЛЕДЖ) |
| Н.Контр. |  |  |  |  |  |
| Утвержд.. |  |  |  |  |  |

Цель курсового проектирования – систематизировать и закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин по специальным предметам, обучить практическому применению этих знаний, при решении производственно-технических вопросов.

Курсовая работа выполняется поэтапно в сроки, соответствующие графику его выполнения, утвержденному на заседании цикловой комиссии. Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графического приложения к ней.

Расчетно-пояснительная записка (18-20 листов) должна быть написана чернилами четко и аккуратно на листах формата А4 (297×210) с расстоянием между строк не менее 1 см. Сокращения не допускаются.

Титульный лист оформляется по принятому образцу. Записка должна быть подписана студентом и руководителем проекта.

Для приложения лекала изготавливают на выбранную модель из картона или плотной бумаги в масштабе 1:4. На лекалах наносятся номинальные линии и величина их отклонений.

Раскладка лекал выполняется в один полный комплект на миллиметровой бумаге в масштабе 1:4 с соблюдением технических условий (ТУ) на раскладку. Контуры лекал обводятся карандашом, межлекальные потери заштриховываются.

Рисунок модели выполняется в двух проекциях (со стороны переда и спинки)   на   листе   бумаги      формата. Рисунок подписывают внизу листа.

Описание внешнего вида модели должно быть четким, последовательным, полным, с указанием наименования изделия, характеристики узлов, описанием цветовой гаммы верха, подкладки и фурнитуры.

Необходимо указывать рекомендуемые размеры, роста, полнотные группы и возрастные категории изделия. При характеристике внешнего вида указывается силуэт, вид застежки.Дается подробное описание переда, спинки, рукавов, воротника, карманов и наличие отделочных строчек.

Спецификация деталей кроя изделия.

Спецификация деталей  кроя  представляется  в  виде  таблицы  (образец заполнения: см. таблицу 1).

Таблица №1 «Спецификация деталей кроя.»

| №п/п | Наименование деталей | Количество лекал в модели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Верх |  |
| 0011 | Перед | 2 |
| 0021 | Кокетка переда | 2 |
| 0031 | Спинка и т.д. | 1 (2 части) |
|  | Подкладка |  |
| 0041 | Перед | 2 |
| 0051 | Спинка и т.д. | 1 (2 части) |
|  | Клеевая прокладка |  |
| 0061 | Перед | 2 |
| 0071 | Нижний воротник и т.д. | 1 (2 части) |

Рисунки лекал

Рисунки деталей кроя верха, подкладки и прокладки выполняются на листах формата А4 карандашом с указанием номера рисунка по спецификации. На рисунках указывается направление нити основы.

Рисунки выполняются с соблюдением соотношения размеров деталей. Названия рисунков подписываются внизу листа.

Определение площади лекал изделия

Площадь лекал определяется с помощью миллиметровой бумаги. Полученные данные заносятся в таблицу (образец заполнения: см. таблицу 2).

Таблица №2 «Определение площади лекал.»

| № п/п | Наименование лекал | Кол-во лекал в изделии | Площадь лекал, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 | Верх Перед Кокетка переда Спинка и т.д. |  |  |
|  | Итого |  |  |

Раскладка лекал одного комплекта

Раскладка лекал выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:4.

При выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать ТУ на раскладку и достигать наибольшей экономии материала. Контуры лекал обводятся карандашом толщиной не более 1 мм. Между лекалами должен быть зазор не менее 2 мм для удобства рассечения настила.

Раскладка выполняется в один полный комплект лекал. Для выполнения раскладки преподаватель дает задание:

- вид поверхности материала

- ширина ткани, см

- способ настилания полотен

Описываются   особенности   выполнения   раскладки   для   применяемых материалов с учетом вида их поверхности.

Определение нормы расхода ткани на раскладку и процента межлекальных потерь.

Для расчета площади раскладки определяют длину раскладки между перпендикулярами  к нижней кромке,  проходящими по  самым  выступающим точкам лекал.

Для определения площади раскладки ширина ткани берется без учета кромок.

Sp=LPxIIIp, см2

где:     SP - площадь раскладки лекал, см2;

Lp - длина раскладки, см;

ШР - ширина рамки раскладки без учета кромки, см.

Затем определяют процент межлекальных потерь по формуле:

где:     В - межлекальные потери, %

Sл - площадь лекал, см2

Выполнение схем разрезов узлов.

В пояснительной записке проекта выполняется 5-6 графических изображений   (в разрезе)  наиболее  трудоемких узлов  изделия  в  соответствии  с  выбранными методами обработки.

Схемы разрезов должны быть выполнены карандашом четко и аккуратно. Также можно выполнить схемы в компьютерном варианте в программе Pаint. Название схем разрезов пишется внизу. (см рисунок 1.1.)

Составление технологической последовательности обработки изделия

Последовательность технологической обработки изделия составляется по технологически неделимым операциям в соответствии с выбранной моделью, материалами, методами обработки и оборудованием.

Последовательность обработки представляется в виде таблицы

(образец заполнения: см. таблицу №3)

Таблица №3 «Технологическая последовательность обработки…….»

| Номер технологически- неделимой операции | Наименование технологически-неделимой операции | Спец. | Разряд | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заготовительная секция |
| 1 2 10 11 | Перед изделия (начальная обработка) Притачивание кокетки к переду и т.д. Рукава верха изделия и т.д. |  |  |  |
| Монтажная секция |
| 26 27 | Стачивание плечевых срезов и т.д. |  |  |  |
| Отделочная секция |
| 51 52 | Разметка места расположения петель и т.д |  |  |  |

Построение графа процесса модели

Граф процесса построения мужской сорочки

Заключение

Список литературы

Рисунок 1.1   Обработка  борта с планкой

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ _ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ОД и ОВ

Е.Н.Артемьева

________________________

«____»_________________2012г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Техническая разработка модели женского жакета»

СПГУТД.260903.51.3-КД-1. 13. ПЗ

### Студент:                                                                               ______________________ __

#### Руководитель:                                                           _______________________                           Оценка курсовой работы                                    _________________________

Санкт-Петербург

2012